## Slide 1
IStructE CM Exam
GUIDEBOOK p1-p60 Teaching Slides
StructClaw Mentor Bootcamp — Phase 1 Foundation Mastery
Law Court Q1 July 2025 | Section 1(a) Focus

## Slide 2
15個月 Bootcamp 結構
Phase 1: Foundation Mastery (Month 1–5)
• 徹底學透 GUIDEBOOK + Mastery Vol 1
• 每堂 focus 1–2 section（schemes, load path, stability）
• 每堂必須手畫 sketch + assumptions + carbon calculation
• 目標：5個月完畢，全部 section 做到 9.5+/10
Phase 2 & 3 簡介
Phase 2（Month 6–11）：每10–14日做1份 full past paper（共15份）
Phase 3（Month 12–15）：Timed 7小時 mock + 針對弱點（stability、foundation、carbon）

## Slide 3
p1–p10：Exam Format & Marking Scheme
Section 1(a) — Two Distinct and Viable Schemes (最重要，約40–50 marks)
• Initial Thoughts + Design Appraisal
• Assumptions（必須 quantitative + link to project）
• Two Schemes（RC vs Steel）with clear distinction
• Recommendations + Sustainability as primary discriminator
Section 1(b) + Section 2(c)(d)(e) 簡介
Section 1(b)：Client Letter or Wind Load
Section 2(c)：Calculations（Slab/Beam/Column/Foundation + Carbon）
Section 2(d)：Drawings
Section 2(e)：Method Statement + Programme

## Slide 4
Function Framing (Steel) — 核心原則
p59–61 重點
1. 用 Grid + Dimension 清楚表達空間安排
2. Braced Core / Braced Frame 要用 X-bracing 或 Chevron 清楚顯示
3. Transfer Truss / Hanger Column / Vierendeel 一定要畫 Section
4. Axis of Symmetry（L2/L3 分界）要標紅線
5. Cantilever / Hanger 要標明 span 及 direction
Law Court 應用
Atrium 用 Roof Truss + Hanger Column 解決 column-free
East/West Pods 用 Cantilever Beams 或 Vierendeel
若需 Movement Joint（>50m），用 Double Column + M.J.

## Slide 5
Load Transfer & Stability (Steel Scheme)
Vertical Load Path（p62–65）
Gravity Load → Composite Slab (M) → Steel Beam (M) → Hanger Column (A) / Steel Column (A) → Transfer Beam/Truss (A/M) → Foundation
Lateral Load（p66–68）
• Braced Frame + Braced Core（Steel Scheme 推薦）
• External Cladding → Floor Diaphragm → Braced Bays → Foundation（Axial Tension/Compression）
• Core Wall：Shear + Bending（Cantilever）
• Rigid Frame：只適合小跨度，鋼結構少用（材料多 + connection 複雜）

## Slide 6
Other Considerations（p52–53, p70）
1. Movement Joint（>50m 必須）
- Double Column + M.J. 分開兩個獨立結構
- 各自有自己 Bracing / Core
2. Long Span / Cantilever → Pre-cambering
3. Wind Load Control → Top drift < H/500, Inter-storey < H/400
4. Asymmetrical Core → Torsion → 額外 Bracing
5. Inclined Column → 額外 Axial + Bending（詳細設計檢查）
Distinction Tip：每一個 Consideration 都要 link 返 client requirements + sustainability

## Slide 7
Sustainability as Primary Discriminator
每一個 Scheme 都要有清晰的 Sustainability Comparison
• Embodied Carbon（A1–A3）：RC ~250 kgCO₂/m³ vs Steel ~180 kgCO₂/m³
• Operational Carbon：RC 有 thermal mass 優勢（~15% 節省）
• Material Efficiency：Span-to-depth ratio、Prefabrication
• Circular Economy：Future adaptability、Deconstruction、Material reuse
• Whole-life Carbon：60-year design life 考慮
Law Court 推薦：Scheme 1 (RC PT Flat Slab) — 更好 thermal mass + lower whole-life carbon

## Slide 8
Law Court Q1 July 2025 應用
Scheme 2 (Composite Steel) 重點
• Function Framing：Braced Core + Roof Truss + Hanger Column 解決 Atrium column-free
• Pods：Cantilever Beams 或 Vierendeel
• Load Path：清楚顯示 Hanger Column (A) + Transfer Truss (AT)
• Lateral：Braced Core + Braced Frame（最有效）
• Other Considerations：Movement Joint（若需要）、Long Span Cantilever、Asymmetrical Core
記住：每一個元素都要 link 返 client requirements + sustainability

## Slide 9
Hand-draw Practice（Distinction 關鍵）
每堂必須練習
1. Function Framing Plan（GF + Typical Floor）
2. Section B-B（highlight Transfer Truss / Hanger / Bracing）
3. Load Path Diagram（簡單 flow chart + M/A 標註）
4. Lateral Stability Diagram（Braced Core + Braced Bays）
5. Assumptions（V_s = 23 m/s, q = 0.325 kN/m², c_e ≈ 2.0 等）
Distinction 標準：圖則清晰、dimension 準確、load path 清楚、sustainability 有數據支持

## Slide 10
總結 & 下一步
p1–p60 核心 takeaway
• Function Framing 要清楚展示 client requirements（column-free, atrium, pods）
• Load Path 必須用簡單 flow chart + M/A 標註
• Steel Scheme 推薦 Braced Core + Braced Frame
• Other Considerations（Movement Joint, Long Span, Wind）要 link 返 project
• Sustainability 作為 primary discriminator（有數據支持）
下一步：Session 8 — Slab/Beam Sizing + Carbon Calculation（Section 2(c) intro）